实验中玻璃管爆炸……

某高校化学实验室的李某在进行实验时，往玻璃封管内加入氨水20ml、硫酸亚铁1克、原料4克，加热温度160℃。当事人在观察油浴温度时，玻璃封管突然发生爆炸，整个反应体系被完全炸碎。当事人额头受伤，但幸亏当时戴防护眼镜，才使双眼没有受到伤害。

事故原因：玻璃封管不耐高压，且在反应过程中无法检测管内压力。氨水在高温下变为氨气和水蒸气，产生较大的压力，致使玻璃封管爆炸。

【案例分析】

这起实验爆炸事故的教训是，化学实验必须在通风柜内进行，密闭系统和有压力的实验必须在特种实验室里进行。这就告诫广大同学，在做实验之前，一定要了解实验中需要注意的问题，在充分掌握的基础上开始做实验。要确保化学实验安全，必须遵守实验室规则，了解安全措施，掌握正确的操作方法。

对于危险物品安全管理，有严格的规范。1、特种设备管理，必须制定相应的安全管理制度、操作规程，做好台帐（新增和报废的手续是否完备、技术资料归档、各种检查记录齐全）；2、化学危险品管理，必须制定相应的安全管理制度，按“五双”管理制度严格落实；3、生物危险品管理规定或辐射安全管理制度，必须制定相应的安全管理制度、操作制度、建立台帐；4．环境保护管理，必须制定相应的安全环保管理制度，做好废液预约回收、达标排放处理工作。

对于实验室安全，还有日检查、周检查、月检查、重大节假前的安全检查制度等。必须要严格落实各项安全检查制度，以确保平安。

【友情提醒】

实验室内危险多，安全至上除隐患。实验安全你我知，大家遵守莫迟疑。做实验时要留神，做个精明科学人。

保卫处、华理警务室

2013年1月3日